Fyzika v příkladech

Příklad:

Hmotný bod se pohybuje po trajektorii, jež je popsána parametricky:

Polohový vektor je funkce času:

Vektor rychlosti získáme tak, že každou složku derivujeme, neboť rychlost je derivace dráhy podle času.

Vektor zrychlení získáme tak, že každou složku opět derivujeme, neboť zrychlení je druhá derivace dráhy podle času.

Protože vektor zrychlení je konstantní, jde o pohyb rovnoměrně zrychlený. Protože vektor rychlosti je v každém okamžiku násobek vektoru zrychlení, jde o pohyb přímočarý.

Absolutní velikost rychlosti je dána vzorcem:

Absolutní velikost zrychlení je dána vzorcem:

Určeme dále rychlost v okamžiku , tj. na konci 3. sekundy (vteřiny) a dále dráhu, kterou hmotný bod urazí během prvních .

Protože jde o přímočarý pohyb, platí: , obecně platí nerovnost: .

Příklad:

Hmotný bod se pohybuje po trajektorii, jež je popsána parametricky:

Polohový vektor je funkce času:

Vektor rychlosti získáme tak, že každou složku derivujeme, neboť rychlost je derivace dráhy podle času.

Vektor zrychlení získáme tak, že každou složku opět derivujeme, neboť zrychlení je druhá derivace dráhy podle času.

Protože vektor zrychlení není konstantní, nejde o pohyb rovnoměrně zrychlený. Protože vektory rychlosti a zrychlení nejsou rovnoběžné, jde o pohyb křivočarý. Trajektorie je rovinná křivka.

Absolutní velikost rychlosti je dána vzorcem:

Absolutní velikost zrychlení je dána vzorcem:

Určeme dráhu, kterou hmotný bod urazí během prvních .

Určeme vzdálenost míst, tj. velikost rozdílu polohových vektorů.

Určeme tečné a normálové zrychlení. Vektor rychlosti má v každém bodě směr tečny k trajektorii. Tečné zrychlení je rovnoběžné s vektorem rychlosti, normálové zrychlení je kolmé na vektor rychlosti. Jde o provedení ortogonálního rozkladu vektoru zrychlení.

V našem případě je:

Příklad:

Hmotný bod se pohybuje po trajektorii, jež je popsána parametricky:

Polohový vektor:

Vektor rychlosti:

Vektor zrychlení:

Jde o rovnoměrný pohyb po kružnici o poloměru , kde  je úhlová rychlost,  je obvodová rychlost,  je dostředivé zrychlení. Velikost rychlosti a zrychlení je konstantní, mění se pouze směr.

Také platí: , neboť , tj. tečné zrychlení je nulové. Vektor rychlosti má v každém okamžiku směr tečny k trajektorii (kružnici), vektor zrychlení směřuje do středu kružnice. Vektory rychlosti a zrychlení jsou na sebe kolmé.

Příklad:

Uvažujme nyní obecný kruhový pohyb. Buď  úhel, který urazí průvodič (spojnice středu a hmotného bodu) za čas . Okamžitá úhlová rychlost je , okamžité úhlové zrychlení je . Rovnoměrný pohyb po kružnici (viz předchozí příklad) je speciální případ, tam platí: .

Hmotný bod se pohybuje po trajektorii, jež je popsána parametricky:

Dále platí:

(tečné zrychlení)

(normálové (dostředivé) zrychlení)

Speciální případ je rovnoměrný pohyb po kružnici (viz příklad dříve). Buď  úhlová rychlost (). Pak je:

Speciální případ je rovnoměrně zrychlený pohyb po kružnici. Buď  úhlové zrychlení (). Pokud začíná pohyb z klidu, je:

Velikost tečného zrychlení je:

Velikost normálového zrychlení je:

Podle 2. pohybového zákona platí:  tj. v každém okamžiku má vektor síly stejný směr jako vektor zrychlení.

Příklad:

Předpokládejme, že se hmotný bod (o hmotnosti ) pohybuje rovnoměrně přímočaře, tj. vektor rychlosti je konstantní . Nechť na něj jistou dobu působí konstantní síla . Určíme, jaká bude výsledná rychlost. Po dobu působení síly je pohyb rovnoměrně zrychlený.

Po úpravě dostaneme:

Součin hmotnosti a rychlosti je hybnost tělesa (HB), tj.  Vzorec lze též přepsat takto:

Výraz na levé straně je změna hybnosti, výraz na pravé straně je impuls síly. Změna hybnosti je rovna impulsu síly (jinak řečený 2. pohybový zákon).

Příklad:

Hmotný bod o hmotnosti  se pohybuje po trajektorii, jež je popsána parametricky:

Určíme, jaká síla působí na hmotný bod.

Polohový vektor je funkce času:

Protože vektor zrychlení je konstantní, jde o pohyb rovnoměrně zrychlený. Je-li , je pohyb přímočarý, je-li , je pohyb křivočarý.

Podle 2. pohybového zákona platí:  tj. v každém okamžiku má vektor síly stejný směr jako vektor zrychlení.

Síla působící na hmotný bod je konstantní.

Příklad:

Konstantní síla  přemístila částici (hmotný bod) z bodu  do bodu . Určeme, jakou vykonala práci.

Určíme vektor posunutí: . Mechanická práce je skalární součin vektoru síly a vektoru dráhy, tj.

V našem případě je:  ( je úhel vektorů)

V předchozím příkladu byla síla konstantní. Je-li síla konstantní a působí ve směru dráhy, platí známý vzorec: . Jinak platí, že práce je integrál síly podle dráhy, tj.

Příklad:

Určeme práci, kterou je třeba vykonat, abychom stlačili (protáhli) pružinu tuhosti  o délku .

Vratná síla není konstantní, je přímo úměrná délce stlačení (prodloužení) pružiny, tj. platí: .

Vyjádřeme nyní dráhu jako funkci času, tj.  také platí:  Položme ještě: . Předchozí vzorec pak přejde na tvar:

přičemž  je okamžitý výkon.

Buď dán polohový vektor  a vektor síly  Okamžitá rychlost je:  Okamžitý výkon je:  což je skalární součin. Práce vykonaná za časový interval  je:  průměrný výkon za časový interval  je:

Síla může být také dána jako funkce polohy, tj.  síla je vektorová funkce 3 proměnných, budeme to zapisovat stručně

Element práce lze vyjádřit takto:

Je to skalární součin vektoru síly a formálního vektoru.

Práce se počítá jako křivkový integrál síly podle dráhy.

Je-li křivka daná parametricky, tj.  položíme:

Pokud integrál nezávisí na trajektorii, je silové pole konzervativní.

Příklad:

Určeme, jak velkou práci vykoná síla působící na hmotný bod od konce  do konce . Vektor síly je:  polohový vektor je:

Napřed určíme vektor rychlosti a okamžitý výkon.

(skalární součin)

Určíme okamžitý výkon na konci .

Průměrný výkon v intervalu  je:

Příklad:

Těleso přemístíme z bodu  do bodu . Síla působící na těleso je funkcí polohy:  Určeme, jakou práci vykoná síla, bude-li těleso přemisťovat po přímé trajektorii (po úsečce ) (náčrtek).

Vektor posunutí:

Parametrické rovnice přímky určené body  jsou:

Práce se počítá jako křivkový integrál síly podle dráhy, tj.

Určeme nyní, jakou práci vykoná síla, bude-li těleso přemisťovat po dolní polokružnici se středem v počátku.

Rovnice kružnice je:  kde

Parametrické rovnice jsou:

Protože práce závisí na trajektorii, není uvedená síla konzervativní.

Příklad:

Určeme, jak velkou práci vykoná síla působící na hmotný bod od konce  do konce . Dále určeme okamžité výkony na konci  a průměrný výkon od konce  do konce . Vektor síly je:  polohový vektor je:

Napřed určíme vektor rychlosti a okamžitý výkon.

(skalární součin)

Okamžité výkony jsou:

Průměrný výkon je:  (od konce  do konce .)

Nechť hmotný bod má hmotnost . Určeme přírůstek kinetické energie od konce  do konce .

Přírůstek kinetické energie HB není roven velikosti vykonané práce. Zbylá práce se spotřebovala na něco jiného.

Příklad:

Řetízek je na stole tak, že částečně visí přes okraj stolu. Buď  hmotnost řetízku,  délka řetízku,  délka části visící pře okraj,  tíhové (gravitační) zrychlení. Určeme závislost délky převisu na čase. Předpokládejme nejprve, že není tření. (náčrtek)

Podíl  je délková hustota řetízku,  je délka části řetízku ležící na stole,  je délka převisu v čase ,  je rychlost pohybu řetízku. Platí tyto počáteční podmínky:

Platí:

Dostali jsme homogenní diferenciální rovnici, jejímž řešením je:

Konstanty  určíme z počátečních podmínek (viz MA diferenciální rovnice). Řešení, které vyhovuje počátečním podmínkám, je:

Určíme, za jak dlouho řetízek úplně sjede ze stolu, tj. vyřešíme rovnici:  řešením je:

Rychlost posuvu řetízku je daná vztahem:

Zrychlení posuvu řetízku je dáno vztahem:

Předpokládejme nyní, že koeficient tření mezi řetízkem a stolem je . Aby se řetízek dal do pohybu, musí být tahová síla větší než třecí síla.

Hmotnost části řetízku na stole je:  Hmotnost visící části řetízku je:

Třecí síla je:  tahová síla je:

Aby se řetízek dal do pohybu, musí platit:  tj.  tj.  tj. 
Taková část řetízku musí viset přes okraj, aby se řetízek dal do pohybu.

Počáteční podmínky jsou stejné, diferenciální rovnice má tvar:

Dostali jsme nehomogenní diferenciální rovnici, jejímž řešením je:

Konstanty  určíme z počátečních podmínek (viz MA diferenciální rovnice). Řešení, které vyhovuje počátečním podmínkám, je:

Určíme, za jak dlouho řetízek úplně sjede ze stolu, tj. vyřešíme rovnici:  řešením je:

Rychlost posuvu řetízku je daná vztahem:

Zrychlení posuvu řetízku je dáno vztahem:

Určeme ještě, jakou práci vykoná třecí síla, než řetízek sklouzne ze stolu. Zde je třecí síla proměnlivá, proto práci počítáme jako integrál. Práce vykonaná třecí silou se změní v teplo.

Položme:

Dosadíme-li za  výraz z (mezní) podmínky, aby se dal řetízek do pohybu, tj.  dostaneme:

Nechť je v silovém poli dána potenciální energie jako funkce polohy hmotného bodu (tělesa). Nechť funkce má parciální derivace.

Pak pro konzervativní sílu platí vztah:

Vektor konzervativní síly je opačný ke gradientu potenciální energie. Konzervativní síla se snaží dostat těleso z míst o vyšší potenciální energii do míst o nižší potenciální energii.

Rovnovážná poloha může nastat jen ve stacionárních bodech funkce potenciální energie. Pokud tam nabývá potenciální energie minima, jde o rovnovážnou polohu stálou (stabilní). Pokud tam nabývá potenciální energie maxima, jde o rovnovážnou polohu vratkou (labilní). Pokud je v jistém okolí potenciální energie konstantní, jde o rovnovážnou polohu volnou (indiferentní). Rovnovážná poloha také nastane, vážeme-li těleso (HB) na „vrstevnici“.

Položme: 
Práce, kterou musíme vykonat, abychom těleso přemístili z bodu  do bodu , je dána vztahem:

Práce je dána jako křivkový integrál síly podle dráhy (s minusem), kde  je křivka, která začíná v bodě  a končí v bodě . Protože výraz v integrálu je úplný diferenciál funkce potenciální energie, nezávisí velikost integrálu na trajektorii. Platí také vztah:

Pokud je práce kladná, vykonali jsme ji my, potenciální energie se zvýšila.

Pokud je práce záporná, vykonalo ji silové pole, potenciální energie se snížila.

Abychom těleso dostali do míst o vyšší potenciální energii, musíme působit proti konzervativní síle. Proto je před integrálem znaménko minus.

Příklad:

Nechť se hmotný bod pohybuje po ose , v silovém poli konzervativní síly. Potenciální energie je funkcí polohy, je dána vztahem:  přičemž , tj. jsou to kladné konstanty. Určeme, jaká síla působí na částici v dané poloze.

Dále zkusme určit, kde je rovnovážná poloha. V rovnovážné poloze platí:  tj. vyřešíme rovnici:  řešením je:  (vypočtěte).

Tedy pro  je , potenciální energie  nabývá minima, tudíž je hmotný bod v rovnovážné poloze stálé.

Příklad:

Potenciální energie hmotného bodu v silovém poli je dána vztahem:  kde  je vzdálenost od počátku.

Určíme, jaká síla působí na hmotný bod ve vzdálenosti  od počátku.

Určíme, kde nastává tzv. rovnovážná poloha HB,
tj. vyřešíme rovnici:  řešením je:

V rovnovážné poloze je velikost potenciální energie:

Pro  nabývá potenciální energie svého minima (druhá derivace kladná), tudíž jde o rovnovážnou polohu stabilní.

Ještě určíme maximální (minimální) hodnotu přitažlivé síly.

Vyřešíme rovnici:  řešením je:

(minimální hodnota přitažlivé síly)

Příklad:

Uvažujme pohyb tělesa v odporujícím prostředí, kde síla odporu závisí na rychlosti, např. člun plující po vodě po vypnutí motoru.

- Síla odporu prostředí závisí na rychlosti lineárně, tj.  nechť je počáteční rychlost , ().

Platí:  Protože zrychlení je derivace rychlosti podle času, máme diferenciální rovnici 1. řádu.

Řešením diferenciální rovnice je:  (viz MA, diferenciální rovnice). Řešení, které splňuje počáteční podmínku, je:

Pro zrychlení platí:  protože je záporné, jedná se o zpomalení. Odporová síla působí proti směru pohybu. Těleso zastaví až za „nekonečně“ dlouhý čas.

Určeme, jakou těleso urazí dráhu, než zastaví:

- Síla odporu prostředí závisí na druhé mocnině rychlosti lineárně, tj.  nechť je počáteční rychlost , ().

Platí:  Protože zrychlení je derivace rychlosti podle času, máme diferenciální rovnici 1. řádu.

Řešením diferenciální rovnice je:  (viz MA, diferenciální rovnice). Řešení, které splňuje počáteční podmínku, je:

Pro zrychlení platí:  protože je záporné, jedná se o zpomalení. Odporová síla působí proti směru pohybu. Těleso zastaví až za „nekonečně“ dlouhý čas.

Určeme, jakou těleso urazí dráhu, než zastaví:

Je jasné, že tvrzení „Těleso zastaví až za „nekonečně“ dlouhý čas.“ neodpovídá skutečnosti.

Použité zdroje:

  - Horák Z., Krupka F.: Fyzika

  - Salach S, Plazak T, Sanok Z,: 500 testových úloh z fyziky (překlad z polského originálu)

  - Kopal A., Machonský L., Šimek L.: Příklady z fyziky, TUL

  - Urgošík B.: Fyzika