Sdílení tepla

Teplo se může sdílet těmito způsoby:

- vedením

- prouděním

- zářením

Teplo přechází samovolně z míst o vyšší teplotě do míst o nižší teplotě.

Sdílení tepla vedením (kondukce) a prouděním (konvekce) se děje prostřednictvím nějaké látky. Sdílení tepla zářením je možné i přes prázdný prostor.

Budeme se zabývat problematikou sdílení tepla vedením.

Vyjdeme ze základního vzorce pro vedení tepla:

Vzorec udává, kolik tepla prostoupí stěnou.

součinitel tepelné vodivosti []

plocha stěny []

tloušťka stěny []

čas []

- teplota před stěnou []

- teplota za stěnou []

množství tepla, které prostoupí stěnou []

Veličina  představuje teplotní rozdíl.

Dále definujeme veličinu , což je hustota tepelného toku. Udává, kolik tepla prostoupí jednotkou plochy za časovou jednotku. Platí:

hustota tepelného toku, tj. množství tepla, které projde plochou 1 m2 za 1 s. []

Veličině  se též říká součinitel prostupu tepla, rozměr je: [].

Platí:

(Fourierův zákon vedení tepla)

Tímto vztahem je vyjádřeno, že teplo proudí z místa o vyšší teplotě do místa o nižší teplotě, tj. ve směru teplotního spádu. Proto je v rovnici znaménko minus.

Bude-li na jedné straně stěny teplota , na druhé straně stěny teplota , nechť např. , bude teplo postupovat směrem od vyšší teploty k nižší teplotě (viz 2. termodynamický zákon).

Po ustálení bude teplotní spád vyjádřen přímkou (viz náčrtek).

Takto bude vyjádřeno rozložení teploty po ustálení.

Při přestupu tepla na rozhraní dvou různých prostředí (např. stěna – vzduch) také uvažujeme tzv. součinitel přestupu tepla (značíme , rozměr []). Pro množství tepla, které přestoupí, platí podobný vztah.

Nyní odvodíme rovnici pro vedení tepla. Zatím uvažujme vedení tepla v jednom směru.

Rozložení teploty nechť vyjadřuje funkce 2 proměnných

Proměnná  představuje čas, proměnná  představuje vzdálenost.

Nyní uvažujme tenkou vrstvu stěny o tloušťce .

(diferenciál)

Máme tento vztah:

Za dobu  „přiteče“ do vrstvy  teplo:  a „odteče“ teplo:

Dostáváme toto:

Tepelná kapacita vrstvy je:  (za předpokladu, že stěna je z homogenního materiálu)

- tepelná kapacita

- hustota materiálu

- měrné teplo

(diferenciál)

Porovnáním výsledků konečně dostaneme:

Položme ještě:  (též se nazývá součinitel teplotní vodivosti, rozměr [])

Tím jsme dostali diferenciální rovnici pro vedení tepla:

Tato rovnice platí pro vedení tepla rovinnou stěnou. Po ustálení bude platit:  tedy také  tedy vyhovuje lineární funkce . Po ustálení má teplota ve stěně lineární průběh.

Nyní uvažujme vedení tepla ve více směrech. Rozložení teploty vyjadřuje funkce 4 proměnných, , kde 4. proměnná představuje čas. Buď dán objemový element  Nechť za dobu  přiteče teplo ve směrech jednotlivých os po řadě: .

Také dostáváme:

(Fourierův zákon)

Hustota tepelného toku má směr největšího teplotního spádu.

Podobně jako v jednorozměrném případě dostaneme toto:

Tepelná kapacita objemového elementu je:  (za předpokladu, že se jedná o  homogenní materiál)

Porovnáním výsledků konečně dostaneme:

Položme ještě:  (též se nazývá součinitel teplotní vodivosti, rozměr [])

Tím jsme dostali diferenciální rovnici pro vedení tepla ve více směrech:

Pokud použijeme Laplaceův operátor, můžeme rovnici pro vedení tepla vyjádřit takto:

Příklad:

Uvažujme dlouhou homogenní tyč konstantního průřezu, která je na jednom konci připevněna ke zdroji tepla o teplotě , okolí má teplotu , přičemž předpokládáme . Určíme rozložení teploty v tyči po ustálení. Opět uvažujme tenkou vrstvu .

- průřez tyče,  - obvod tyče,  - součinitel přestupu tepla z tyče do okolí,  - součinitel tepelné vodivosti tyče.

Za dobu  „přiteče“ do vrstvy  teplo:  a „odteče“ teplo:  Kromě toho ještě unikne do okolí teplo: .

Dostáváme toto:

Po ustálení platí:  tj. máme nehomogenní diferenciální rovnici:

kterou lze upravit na tvar:

Položme  pak rovnice přejde na tvar:  tj.

Řešením této diferenciální rovnice (2. řádu) je:

(viz MA, diferenciální rovnice), čísla  jsou konstanty.

Řešení budeme ještě specifikovat pomocí počátečních podmínek:

Protože platí:  je nutně  Tak dostáváme:  tj. máme řešení:

Je-li speciálně průřez tyče kruhový, máme toto:

Příklad:

Hledejme řešení diferenciální rovnice pro vedení tepla ve tvaru:

kde  jsou konstanty.

Porovnáním stran rovnice dostaneme:  tj. máme řešení:

Je-li speciálně , máme řešení ve tvaru:

Tedy vyhovuje lineární funkce v proměnné  a konstantní v proměnné , tj. v čase.

Příklad:

Uvažujme nekonečně širokou stěnu ohraničenou z jedné strany, přičemž uvnitř stěny je teplota , na hraniční straně je udržována stálá teplota , přičemž . Máme určit, jak se bude měnit teplota uvnitř stěny, přičemž uvažujeme vedení tepla pouze v jednom směru.

Položme:  platí:  (viz MA).
Již víme, že uvedenou funkci nelze vyjádřit pomocí elementárních funkcí.

Hledáme řešení rovnice ve tvaru: 
přičemž platí okrajové podmínky:

Na počátku je teplota na hraniční straně , všude uvnitř stěny je teplota . Na jedné straně je stálá teplota , v nekonečné vzdálenosti je stálá teplota . Ve vzdálenosti  se bude teplota postupně zvyšovat od  do .

Ověříme, že uvedený tvar funkce skutečně vyhovuje diferenciální rovnici pro vedení tepla.

Tedy vskutku platí:

Ještě určíme konstanty .

Řešení rovnice, které splňuje okrajové podmínky, má tvar:

Poznamenejme, že dle předpokladu je: .

Parabola o rovnici  představuje konstantní hladinu.

Podle předpokladu je , tudíž je:  tudíž je teplota při pevném čase vzhledem ke vzdálenosti od počátku klesající konvexní funkce. Teplota v jistém bodě (při pevném ) je zase rostoucí funkce času, neboť  Abychom zjistili, zda je konvexní či konkávní, musíme ještě určit .

Je zřejmé, že

Teplota jako funkce času při pevném  je konvexní v intervalu , konkávní v intervalu , bod  je inflexní bod.

Parabola o rovnici:  je tzv. hlavní parabola, prochází inflexními body.

(derivace v inflexním bodě)

Příklad:

Řešení rovnice pro vedení tepla můžeme též hledat ve tvaru:

kde  jsou konstanty.

Porovnáním koeficientů dostaneme:

Porovnáním koeficientů dostaneme:

V obou případech vyjde: 
tedy takové vztahy mezi koeficienty musí platit.

Pokud bude např. , dostaneme:

Pokud bude např. , bude také , dostaneme:

Příklad:

Hledejme řešení rovnice ve tvaru součinu:

Porovnáním dostaneme:

Položme:

Dostáváme tak soustavu obyčejných diferenciálních rovnic:

Řešením první rovnice je: .

Řešením druhé rovnice je:

Je-li , je řešením rovnice:

Je-li , je řešením rovnice:

Příklad:

Ukážeme, že rovnici pro vedení tepla vyhovuje též funkce tvaru:

Porovnáním výsledků zjistíme, že skutečně platí:

Poznámka:

Funkce v předchozím příkladu připomíná svým tvarem hustotu Normálního rozdělení (viz PMS).

Uvažujme nyní rovnou stěnu o více vrstvách, nechť je počet vrstev . Každá vrstva má jinou tloušťku a jiný součinitel tepelné vodivosti. Předpokládejme, že na každé straně stěny jsou jiné teploty.

Nechť po ustálení platí: 
kde  je teplota nalevo od stěny,  je teplota napravo od stěny, dále  je teplota na rozhraní  té a  té vrstvy,

Položme  rozměr [], což je součinitel prostupu tepla  tou vrstvou. Předpokládáme tedy: .

Máme soustavu rovnic:

Obecně je:

Předpokládáme, že hustota tepelného toku je stálá.

Položme:  pak také platí:

Řešením soustavy rovnic je:

po rozepsání dostaneme:

Také platí:  (vážený aritmetický průměr)

Uvažujme ještě součinitele přestupu tepla z prostředí na stěnu a ze stěny do prostředí, . V tomto případě již nebude platit:  ale bude platit:

Teplota na povrchu stěny se bude lišit od teploty prostředí. Přibudou ještě další rovnice:

Položme: 
pak také platí:

Řešením soustavy rovnic tentokrát je:

Platí toto:

Je-li součinitel přestupu tepla „nekonečně velký“, (), máme předchozí případ. Předpokládáme, že součinitel přestupu tepla z vrstvy na vrstvu je nekonečně velký.

Výraz  je součinitel prostupu tepla, výraz  je měrný tepelný odpor. Po ustálení bude mít teplota uvnitř vrstvy lineární průběh.

Příklad:

Uvažujme stěnu o jedné vrstvě (),

Pak máme:

Příklad:

Uvažujme stěnu o dvou vrstvách (),

Pak máme:

Nyní se budeme zabývat průchodem tepla válcovou stěnou. Představme si např. kulatou místnost.

- vnitřní poloměr

- vnější poloměr

- teplota uvnitř stěny

- teplota vně stěny

- tloušťka stěny ()

- výška stěny

Plocha vnějšku stěny je:  plocha vnitřku stěny je:

Buď  teplota jako funkce vzdálenosti od středu. Platí:  předpokládejme, že . Dále předpokládejme, že teplotní spád je pouze ve směru od osy válce ven (pouze radiální teplotní spád).

Zvolme  a uvažujme průchod tepla tenkou válcovou vrstvou o tloušťce . Množství tepla, které projde tenkou vrstvou, je:

Po ustálení bude prostup tepla stacionární, tj. bude platit:  tj. rychlost prostupu tepla bude konstantní.

Tedy bude též platit:
 (diferenciální rovnice)

Nyní ještě určíme konstanty .

Máme tedy:

Konstantu  určíme z podmínek:

Máme tak dvojí vyjádření konstanty .

Dostaneme tak dvojí vyjádření teploty:

Tyto vztahy vyjadřují rozložení teploty ve válcové stěně po ustálení pro .

V obou případech dostaneme:  (zřejmě ).

Pro hustotu tepelného toku (po ustálení) platí:

Plocha válcové vrstvy směrem ven se zvětšuje, tudíž hustota tepleného toku klesá.

Součinitel prostupu tepla (vztažený na jednotku délky válce) tenkou vrstvou je: , převrácená hodnota je teplený odpor, tj.  Teplený odpor celé stěny získáme integrací, tj.  Součinitel prostupu tepla je: .

Buď  množství tepla, které projde jednotkou délky válce za časovou jednotku, platí:

rozměr je: .

Rovnice pro vedení tepla válcovou stěnou má trochu jiný tvar. Stále předpokládáme, že teplo proudí jen ve směru od osy válce ven (pouze radiální směr).

Za dobu  „přiteče“ do vrstvy  teplo:  a „odteče“ teplo:

Tepelná kapacita vrstvy je:  (za předpokladu, že stěna je z homogenního materiálu)

Položme ještě:

Tak dostáváme rovnici pro vedení tepla válcem:

Po ustálení platí: , tj. platí:

zřejmě vyhovuje funkce:

Bude-li stěna válce velmi tenká, bude podíl  blízký 1, tj. . Můžeme použít vztah: 
Pak máme:  dále:

Pro vyjádření teploty máme:

V tomto případě budou pro průchod tepla válcem platit stejné vztahy, jako pro průchod tepla rovinnou stěnou, která vznikne rozvinutím pláště válce do roviny.

Vnější plocha pláště válce bude jen o málo větší než vnitřní plocha. Můžeme položit:

Uvažujme nyní válcovou stěnu o více vrstvách, nechť je počet vrstev . Každá vrstva má jinou tloušťku a jiný součinitel tepelné vodivosti. Předpokládejme, že na každé straně stěny jsou jiné teploty.

Nechť po ustálení platí: 
kde  je teplota uvnitř válcové stěny od stěny,  je teplota vně válcové stěny, dále  je teplota na rozhraní  té a  té vrstvy,  Předpokládáme tedy: .

Položme:

Máme soustavu rovnic:

Obecně je:

Předpokládáme, že hustota tepelného toku je stálá.

Položme:  pak také platí:

Řešením soustavy rovnic je:

po rozepsání dostaneme:

Uvažujme ještě součinitele přestupu tepla z prostředí na stěnu a ze stěny do prostředí, . V tomto případě již nebude platit:  ale bude platit:

Položme:

Teplota na povrchu stěny se bude lišit od teploty prostředí. Přibudou ještě další rovnice:

Položme: 
pak také platí:

Řešením soustavy rovnic tentokrát je:

Platí toto:

Výraz  je součinitel prostupu tepla, výraz  je měrný tepelný odpor.

Nyní se budeme zabývat průchodem tepla koulí. Představme si např. dutou kouli.

- vnitřní poloměr

- vnější poloměr

- teplota uvnitř stěny

- teplota vně stěny

- tloušťka stěny ()

Plocha vnějšku stěny je:  plocha vnitřku stěny je:

Buď  teplota jako funkce vzdálenosti od středu. Platí:  předpokládejme, že . Dále předpokládejme, že teplotní spád je pouze ve směru od středu koule ven (pouze radiální teplotní spád).

Zvolme  a uvažujme průchod tepla tenkou kulovou vrstvou o tloušťce . Množství tepla, které projde tenkou vrstvou, je:

Po ustálení bude prostup tepla stacionární, tj. bude platit:  tj. rychlost prostupu tepla bude konstantní.

Tedy bude též platit:
 (diferenciální rovnice)

Nyní ještě určíme konstanty .

Máme tedy:

Konstantu  určíme z podmínek:

Máme tak dvojí vyjádření konstanty .

tj.

tj.

Dostaneme tak dvojí vyjádření teploty:

Tyto vztahy vyjadřují rozložení teploty v kulové stěně po ustálení pro .

V obou případech dostaneme:  (zřejmě ).

Pro hustotu tepelného toku (po ustálení) platí:

Plocha kulové vrstvy směrem ven se zvětšuje, tudíž hustota tepleného toku klesá.

Součinitel prostupu tepla tenkou vrstvou je: , převrácená hodnota je teplený odpor, tj.  Teplený odpor celé stěny získáme integrací, tj.  Součinitel prostupu tepla je: .

Buď  množství tepla, které projde kulovou vrstvou za časovou jednotku, platí:

rozměr je: .

Rovnice pro vedení tepla kulovou stěnou má trochu jiný tvar. Stále předpokládáme, že teplo proudí jen ve směru od středu koule ven (pouze radiální směr).

Za dobu  „přiteče“ do vrstvy  teplo:  a „odteče“ teplo:

Tepelná kapacita vrstvy je:  (za předpokladu, že stěna je z homogenního materiálu)

Položme ještě:

Tak dostáváme rovnici pro vedení tepla koulí:

Po ustálení platí: , tj. platí:

zřejmě vyhovuje funkce:

Bude-li stěna koule velmi tenká, máme přibližně:

Pak máme:  dále:

Uvažujme nyní kulovou stěnu o více vrstvách, nechť je počet vrstev . Každá vrstva má jinou tloušťku a jiný součinitel tepelné vodivosti. Předpokládejme, že na každé straně stěny jsou jiné teploty.

Nechť po ustálení platí: 
kde  je teplota uvnitř kulové stěny od stěny,  je teplota vně kulové stěny, dále  je teplota na rozhraní  té a  té vrstvy,  Předpokládáme tedy: .

Položme:

Máme soustavu rovnic:

Obecně je:

Předpokládáme, že hustota tepelného toku je stálá.

Položme: 
pak také platí:

Řešením soustavy rovnic je:

po rozepsání dostaneme:

Uvažujme ještě součinitele přestupu tepla z prostředí na stěnu a ze stěny do prostředí, . V tomto případě již nebude platit:  ale bude platit:

Položme:

Teplota na povrchu stěny se bude lišit od teploty prostředí. Přibudou ještě další rovnice:

Položme: 
pak také platí:

Řešením soustavy rovnic tentokrát je:

Platí toto:

Výraz  je součinitel prostupu tepla, výraz  je měrný tepelný odpor.

Uvažujme obdélníkovou místnost, kde vnitřní rozměry místnosti jsou , výška místnosti je ,
tloušťka stěn je .

Uvažujeme jen průchod tepla svislými stěnami směrem ven (ve vodorovném směru), předpokládáme: .

Plocha vnitřních stěn je: 
Plocha vnějších stěn je:

Buď  teplota jako funkce vzdálenosti od vnitřku stěny. Platí:  předpokládejme, že . Dále předpokládejme, že teplotní spád je pouze ve směru z místnosti ven.

Zvolme  a uvažujme průchod tepla tenkou vrstvou o tloušťce . Množství tepla, které projde tenkou vrstvou, je:

Po ustálení bude prostup tepla stacionární, tj. bude platit:  tj. rychlost prostupu tepla bude konstantní.

Tedy bude též platit:
 (diferenciální rovnice)

Nyní ještě určíme konstanty .

neboť  zřejmě:

Máme tedy:

Konstantu  určíme z podmínek:

Máme tak dvojí vyjádření konstanty .

Dostaneme tak dvojí vyjádření teploty:

Tyto vztahy vyjadřují rozložení teploty ve stěně po ustálení pro .

V obou případech dostaneme:  (zřejmě ).

Pro hustotu tepelného toku (po ustálení) platí:

Plocha vrstvy směrem ven se zvětšuje, tudíž hustota tepleného toku klesá.

Součinitel prostupu tepla (vztažený na jednotku výšky místnosti) tenkou vrstvou je: , převrácená hodnota je teplený odpor, tj.  Teplený odpor celé stěny získáme integrací, tj.  Součinitel prostupu tepla je: .

Buď  množství tepla, které projde jednotkou délky za časovou jednotku, platí:

rozměr je: .

Pokud bude tloušťka stěn malá ve srovnání s rozměry místnosti, bude podíl  blízký 1, tj.  také bude přibližně platit následující:

Pro vyjádření teploty dostaneme:

V tomto případě budou pro průchod tepla stěnami platit stejné vztahy, jako pro průchod tepla rovinnou stěnou, která vznikne rozvinutím stěn do roviny.

Vnější plocha stěn bude jen o málo větší než vnitřní plocha. Můžeme položit:

Rovnice pro vedení tepla stěnami místnosti má trochu jiný tvar. Stále předpokládáme, že teplo proudí jen ve vodorovném směru.

Za dobu  „přiteče“ do vrstvy  teplo:  a „odteče“ teplo:

Tepelná kapacita vrstvy je:  (za předpokladu, že stěna je z homogenního materiálu)

Položme ještě:

Tak dostáváme rovnici pro vedení tepla stěnami:

Po ustálení platí: , tj. platí:

zřejmě vyhovuje funkce:

Rovnici pro vedení tepla je možno též řešit Fourierovou metodou. Již bylo ukázáno, že rovnici  vyhovuje např. funkce tvaru:

Můžeme hledat řešení ve tvaru Fourierovy řady (viz MA, kap. 19) ve tvaru:

kde:  zřejmě

Je zřejmé, že roli proměnné  hraje nyní výraz: .

Máme tedy:

Funkce  představuje rozložení teploty ve stěně na počátku, předpokládáme o ní, že je  periodická a lichá, splňuje podmínky:  Pro nás jsou důležité hodnoty v intervalu . Lichá periodická funkce lze rozvinout v sinovou Fourierovu řadu.

Funkce  je sudá, neboť funkce  je dle předpokladu lichá a sinus je také lichá funkce.

Nyní se budeme zabývat případem přestupu tepla mezi tělesy, z nichž je jedno chladnější a jedno teplejší. Teplo bude samovolně přecházet z teplejšího tělesa na chladnější, ne naopak. (viz 2. termodynamický zákon)

Buď  chladnější těleso, o teplotě , tepelné kapacitě .

Buď  teplejší těleso, o teplotě , tepelné kapacitě .

Platí tedy: , přičemž  je teplotní rozdíl.

Předpokládejme, že se tepelná výměna uskuteční jen mezi 2 tělesy. Buď  styčná plocha těles,  součinitel přestupu tepla.

Až se teploty těles vyrovnají, tepelná výměna ustane.
Výsledná teplota bude:  teplo, které přejde, bude:

, (tyto vztahy lze snadno odvodit)

Je-li stálý teplotní rozdíl (odpovídá případu ), platí:

Označme ještě  tj. rychlost přestupu tepla.

Za dobu  přejde z teplejšího tělesa  na chladnější těleso  teplo o velikosti .

Těleso  se ohřeje o  stupňů, těleso  se ochladí o  stupňů.

Bude platit:  vždy bude:

Derivováním rovnice podle času dostaneme:

Protože také platí toto:  máme diferenciální rovnici:

s počáteční podmínkou:

Řešením diferenciální rovnice je:

(viz MA, diferenciální rovnice)

Konstantu  určíme z počáteční podmínky, máme tak:

Teplotní rozdíl se bude snižovat exponenciálně, tedy poměrně rychle. Po jisté době bude teplotní rozdíl již tak malý, že ho bude možné zanedbat.

výsledná teplota

Mezní případy:

Také platí:

Teploty mají exponenciální průběh.

Teplotní rozdíl v závislosti na čase lze vyjádřit takto:

Příklad: (chladnutí)

Nechť je těleso o teplotě  v prostředí o teplotě , přičemž . Předpokládáme, že tepelná kapacita prostředí je nekonečně velká. Těleso vychladne na teplotu prostředí za „nekonečně“ dlouhou dobu, ale po jisté době bude již rozdíl teplot zanedbatelný. Víme, že za čas  těleso vychladlo na teplotu , přičemž . Máme určit průběh chladnutí. Platí: . Určíme konstantu  následovně:

Po dosazení za konstantu  dostaneme:

Nechť necháme v místnosti, kde je teplota , stát hrnec s horkou vodou o teplotě . Dále víme, že po  byla teplota .

Průběh teploty hrnce s horkou vodou v závislosti na čase je v následující tabulce.

| Čas (min) | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teplota | 95,5 | 80,0 | 65,3 | 54,6 | 46,7 | 40,9 | 36,7 | 26,8 | 25,5 | 25,2 | 25 |

Z tabulky také vyplývá, že hrnec s horkou vodou vychladne (na teplotu okolí) po 120 minutách, tj. po 2 hodinách, neboť rozdíl bude již zanedbatelný (necelá desetina stupně).

Nechť necháme v místnosti, kde je teplota , horké těleso o teplotě . Dále víme, že po  byla teplota .

Průběh teploty tělesa v závislosti na čase je v následující tabulce.

| Čas (min) | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 55 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teplota | 95,0 | 76,6 | 60,0 | 48,3 | 40,0 | 34,1 | 30,0 | 27,1 | 25,0 | 21,7 | 21,2 |

Z tabulky také vyplývá, že těleso vychladne (na teplotu 25°C) po 40 minutách. Na teplotu okolí vychladne přibližně po 100 minutách.

Teplotní pole radiátoru

Nyní se budeme zabývat přestupem tepla z radiátoru do místnosti. Položme:

teplota v místnosti

teplota přívodní kapaliny v radiátoru

teplota zpátečky

Platí: .

součinitel přestupu tepla z radiátoru do místnosti []

plocha radiátoru [],   kde  jsou výška a šířka radiátoru.

průtok topné kapaliny radiátorem

měrné teplo topné kapaliny

Předpokládejme, že topná kapalina přitéká do radiátoru nahoře, odtéká dole. V jisté výšce je všude stejná, tj. závisí jen na svislé vzdálenosti od horního konce.

Položme ještě:

teplota radiátoru ve výšce  (měřeno od horního konce směrem dolů)

Platí:

Pro teplotu radiátoru platí tento vztah:

Výraz  představuje teplo vydané plochou radiátoru velikosti  do místnosti za . Výraz  přestavuje tepelnou kapacitu topné kapaliny, která proteče radiátorem za . Proteče-li kapalina radiátorem v místě , ochladí se o teplotu danou následujícím výrazem:

Předchozí vztah lze upravit takto:

Výraz na levé straně můžeme nahradit derivací, dostaneme:

což je diferenciální rovnice 1. řádu.

Řešením diferenciální rovnice je:

(viz MA, Diferenciální rovnice)

Konstantu  určíme z podmínky: , dostaneme:  tj. 
Řešení, které vyhovuje počáteční podmínce, je:

Z podmínky  dostaneme další vztah:

odtud dále odvodíme:

Nyní určíme výkon radiátoru:

Pro výkon radiátoru tedy platí:

Ještě odvodíme další vztahy:

tj.

Položme ještě:  tento výraz se nazývá střední logaritmický teplotní spád. Pro výkon radiátoru platí:

Máme tedy dvojí vyjádření výkonu radiátoru.

Ze vztahů  dále vyplývá následující:

tedy .

Pro logaritmus platí nerovnosti:

Pro střední logaritmický teplotní spád tedy platí:

Výraz  je střední teplota radiátoru.

Nyní určíme tzv. teplotní pole radiátoru.

Položme:  přičemž  ( je výška radiátoru)

Veličina  je poměrná výška radiátoru braná odspodu, 
pak také platí:

Předchozí vztah lze též přepsat takto:

Pro teplotní pole radiátoru platí vztah:

Zřejmě platí: 
Teplota radiátoru je neklesající funkce proměnné , neboť teplota radiátoru odshora dolů klesá.

Mezní případy:

- , nekonečně velký průtok radiátorem

 (maximální možný výkon radiátoru)

- , žádný průtok radiátorem, tj. radiátor mimo provoz

 (žádný výkon radiátoru)

Tepelná bilance místnosti

Po ustálení platí: Množství tepla, které do místnosti za časovou jednotku „přiteče“, se rovná množství tepla, které za časovou jednotku z místnosti „odteče“. Je to vyjádřeno následující rovnicí:

pro teplotu v místnosti pak platí:

Protože výkon radiátoru  též závisí na teplotě v místnosti, nelze teplotu místnosti  v obecném případě vyjádřit explicitně, lze to jen v některých případech.

teplota v místnosti

teplota přívodní kapaliny v radiátoru

teplota zpátečky

Platí: .

součinitel přestupu tepla z radiátoru do místnosti []

plocha radiátoru [],  kde  jsou výška a šířka radiátoru.

dodatečný výkon

součinitel prostupu tepla k sousedům []

plocha k sousedům []

součinitel prostupu tepla ven []

plocha ven []

teplota v sousední místnosti

venkovní teplota

- tepelný zisk za časovou jednotku []

- tepelná ztráta k sousedům za časovou jednotku []

- tepelná ztráta ven za časovou jednotku []

Po ustálení platí, že tepelný zisk za časovou jednotku se rovná tepelné ztrátě za časovou jednotku (odtud tepelná bilance).

Pokud je radiátor mimo provoz () a není v místnosti žádný dodatkový výkon, dostaneme explicitní vyjádření teploty v místnosti:

což je vážený aritmetický průměr teplot .

Pokud radiátor jede na plný výkon () a není žádný dodatkový výkon, dostaneme explicitní vyjádření teploty v místnosti:

což je vážený aritmetický průměr teplot .

Pro teplotu v místnosti platí tato omezení:

Pokud není žádný dodatkový výkon, platí toto omezení:

Analogické vztahy jako pro vedení tepla platí také pro difusní tok. Difuse je pronikání molekul jedné látky mezi molekuly látky jiné. Difuse probíhá ve směru od vyšší koncentrace k nižší koncentraci. Nechť  je koncentrace látky , je to funkce vzdálenosti a času.

1. Fickův zákon:

2. Fickův zákon:

Konstanta  je tzv. součinitel difuse, i zde má rozměr . Veličina  je difusní tok, rozměr .

Použité zdroje:

  - Horák Z., Krupka F.: Fyzika

  - Kružík M.: Sbírka úloh z fyziky

  - Rektorys K.: Přehled užité matematiky

  - Salach S, Plazak T, Sanok Z.: 500 testových úloh z fyziky (překlad z polského originálu)

  - Urgošík B.: Fyzika